## Slide 1: 強スケーリングを実現する 超並列固有値ソルバの開発に向けて
山本有作*1，工藤周平*2
*1 電気通信大学 情報理工学研究科 情報・通信工学専攻
*2 神戸大学大学院 システム情報学研究科 計算科学専攻

## Slide 2: 目次
研究背景
従来法：三重対角化を経由する手法
検討手法：ブロックヤコビ法
「京」向けの実装最適化
性能評価結果
まとめと今後の課題

## Slide 3: 研究背景
実対称行列の固有値問題
全固有値・固有ベクトルを求める
n =10,000 程度の中規模行列が対象
応用
  電子状態計算
  分子軌道法
  超大規模固有値問題の部分問題
    櫻井・杉浦法では，射影により超大規模問題を小・中規模問題に帰着
（P : 直交行列，L： 対角行列）

## Slide 4: 中規模固有値計算の高速化の重要性
演算量で見ると，固有値計算の占める割合は小さい
  分子軌道法の例
    行列生成（多電子積分）： O(n4)
    固有値計算： O(n3)
しかし，行列生成部分は一般に並列性が高く，加速率大
固有値計算
ノード数
実行時間
超並列環境では，固有値計算が並列化のネックに
繰り返し計算（時間発展等）では，その影響がさらに大きい

## Slide 5: 現状の性能
ScaLAPACKでは，400ノードで性能が飽和
「京」での性能
  ScaLAPACK
  n = 10,000（強スケーリング）
# of nodes
time in sec.
準理想的な性能
理想的な性能

## Slide 6: 本研究の目標
目標
  n =10,000 程度の中規模固有値問題をできるだけ高速に解く
  ノードはいくら使ってもよい
目標の妥当性
  行列生成部分では，1万個以上のノードを使うことも
  ScaLAPACK での固有値計算時に，大部分のノードはアイドル状態
  確保したノードをフルに利用することで，固有値計算の時間を短縮
時間
利用ノード数
確保している
ノード数

## Slide 7: これまでの結果と課題
これまでの結果*1
  ブロックヤコビ法に基づく超並列向け固有値計算プログラムの開発
  n = 10,000 の場合に，「京」上で10,000ノードまで加速を実現
  しかし，絶対性能ではScaLapackに及ばず
課題
  実装手法の改良
  収束性の理論的解析
  実問題への適用
*1 新学術領域研究会 2013年7月ポスター発表

## Slide 8: 従来法：三重対角化を経由する手法
直交変換によって三重対角化
  1行ずつ逐次的に処理
  1回の変換ごとに残りの行列を更新
    通信が頻繁に発生
三重対角行列を対角行列に変換

## Slide 9: 検討手法：ブロックヤコビ法
消去すべきサブブロックを対角ブロックに移動
  ブロック選択手法 (R. P. Brent, 1985)
対角ブロックを対角化
  ブロック対角の直交変換
  非対角要素の平方和が減少

## Slide 10: 対角ブロックの対角化
一番簡単なブロックのとき、
2×2ブロックの小さな固有値問題を解くことで対角化可能
従来法を用いて解く

## Slide 11: 実装手法 – 1Step内の処理
データの交換
対角ブロックの対角化
ブロック行列積による行列更新
ノード形状との分割を合わせる
処理がブロック単位で行われる

## Slide 12: 計算量・通信量の比較
 | 三重対角化を 経由する手法 | ブロックヤコビ法
クリティカルパス上の計算量 |  | 
通信回数 |  | 
 | 三重対角化を 経由する手法 | ブロックヤコビ法
クリティカルパス上の計算量 |  | 
通信回数 |  | 
ノード数：
反復回数：
ブロックヤコビ法は通信回数が少ない
通信がスケーリングを阻害しない

## Slide 13: 素朴なブロックヤコビ法の実行結果
# of nodes
time in sec.
実験の条件は後述
10,000ノードまで加速するが、ScaLAPACKに比べて遅い
ScaLAPACK
Block Jacobi

## Slide 14: 実行性能の分析
ブロックサイズ
GFlops
対角ブロックの対角化
・計算量の4割
・低性能
性能チューニング要
京コンピュータ1ノードで計測

## Slide 15: 小行列の対角化の性能チューニング
ループブロッキングした行列ベクトル積
  三重対角化の主な計算部分
対称行列の上三角部分を アクセス順に並び替える
３つの利点
  アライメント整合
  リニアアクセス
  SIMD 演算との適合性

## Slide 16: 超並列環境上での実験結果
実験環境
  京コンピュータ (K-1.2.0-13)
  SPARC64 VIIIfx: 8cores/node (128GFlops/node)
  100(1010) – 10000(100100) nodes
テスト行列
  10000次元
  の一様乱数を要素に持つ対称行列

## Slide 17: 最適化したブロックヤコビ法の実行時間
# of nodes
time in sec.
ScaLAPACK
Block Jacobi
Block Jacobi
(optimized)
10,000ノードを使うことでScaLAPACKより高速化

## Slide 18: 各部分の実行時間の割合
# of nodes
通信時間の割合が少ないことが特徴
  ノード数をさらに増やしても加速する可能性
対角ブロックの対角化が大部分を占める

## Slide 19: ブロックヤコビ法の収束性
定理（局所的2次収束性）
  の固有値が全て異なるならば、ブロックヤコビ法では，→の時，の各非対角ブロックのノルムが ステップごとに0に2次収束
非対角ブロックの
ノルムの2乗和
反復回数

## Slide 20: 実問題への適用に向けて
着眼点
  第一原理分子動力学では，徐々に変化する行列の固有値問題を解く
  1ステップ前の固有値・固有ベクトルから出発することで，収束を加速
結果
  各行列要素に α||A|| 程度の微小な摂動を与えた場合の結果
  α ≦ 0.01 ならば摂動前の行列の固有値・固有ベクトルの利用が有効

## Slide 21: まとめ
n = 10,000 程度の中規模固有値問題を多数のノードを用いて高速に解く手法を検討
大粒度並列性を持つブロックヤコビ法に基づくソルバを開発し，「京」向けに最適化
乱数行列を用いた数値実験では，10,000 ノードまでを使った場合に ScaLAPACK より高速
時間依存固有値問題では，1ステップ前の結果を利用することで収束を加速できる可能性

## Slide 22: 今後の計画
消去順の変更による収束加速
実問題への適用
ライブラリとしての公開